| 嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表） |
| --- |
| 學校﹕ | 填表日期﹕ 年 月 日 |
| 建物名稱﹕ |
| 備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。 2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。 |
| 項目 | 規範內容 | 檢查結果（請打ˇ） |
|  |  | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 3.避難層出入口 | (1)出入口兩邊之地面120cm範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度≦1/50。（規範205.2.1） |  |  |  |
|  | (2)出入口前平台：淨寬、淨深均≧150cm，坡度≦1/50。（規範205.2.2） |  |  |  |
|  | (3)門檻：（規範205.2.2） a.地面順平、避免設門檻，外門得以溝槽止水(蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於1.3 公分)。 b.若設門檻：≦3cm、0.5~3cm－1/2斜角。 |  |  |  |
|  | (4)室內出入口：門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於90 公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於80 公分（圖205.2.3） |  |  |  |
| 10.輪椅觀眾席位 | (1)地面：堅硬平整、防滑，坡度≦1/50。（規範702.1） |  |  |  |
|  | (2)數量：1個(固定座椅數C≦50)、2個(51≦C≦150)、3個(151≦C≦300)、4個(301≦C≦1000)、4＋(C－1000)/1000個（C≧1000） （規範702.2） |  |  |  |
|  | (3)寬度﹕≧90cm（單1個）；≧85cm（2個以上）。（規範703.1） |  |  |  |
|  | (4)深度：≧120cm(前、後方進入)；≧150cm(僅可由側面進入) （規範703.2） |  |  |  |
|  | (5)引導標誌：觀眾席主要入口處、沿路轉彎處。（規範704.1） |  |  |  |
|  | (6) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） a.應符合圖902.1規定之比例。 b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。 |  |  |  |
|  | (7)位置﹕（規範704.2） a.鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可通達；b.若3個以上輪椅觀眾席位並排者，應可由前後或左右兩側進入。 |  |  |  |
|  | (8)視線：不得受阻礙。（規範704.3） |  |  |  |
|  | (9)陪伴者座椅：輪椅觀眾席位鄰近至少留有1個。（規範704.4） |  |  |  |
|  | (10)欄杆：高度75cm。(座位前地面有高差時應設置)（規範704.5） |  |  |  |
| 請核章 |
| 填表人 | 承辦人 | 總務主任 | 校長 |