| 嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表） |
| --- |
| 學校﹕ | 填表日期﹕ 年 月 日 |
| 建物名稱﹕ |
| 備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。 2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。 |
| 項目 | 規範內容 | 檢查結果（請打ˇ） |
|  |  | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 4.室內出入 口 | (1)出入口兩邊之地面120cm範圍：平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度≦1/50。（規範205.2.1） |  |  |  |
|  | (2)出入口﹕門扇打開時，地面應平順不得設置門檻、門框淨間距≧90㎝；折疊門推開後，扣除折疊之門扇後間距≧80㎝。（規範205.2.3） |  |  |  |
|  | (3)操作空間：通路走廊與 門垂直者，門把側邊之 操作空間不得小於45公分﹙如圖205.2.4.1﹚；通路走廊與門平行者，門把側邊之操作空間不 得小於60公分。(參照圖205.2.4.1-圖205.2.4.2)（規範205.2.4） |  |  |  |
|  | (4)驗（收）票口：淨寬≧80cm，前後地板面應順平，且坡度≦1/50。（規範205.3） |  |  |  |
|  | (5)開門方式：不得使用旋 轉門、彈簧門。如設有 自動開關裝置時，其裝 置之中心點應距地板面 85公分至90公分，且距 柱、牆角30公分以上。 使用自動門者，應設有 當門受到物體或人之阻 礙時，可自動停止並重 新開啟之裝置。（規範205.4.1） |  |  |  |
|  | (6)門扇：門扇得設於牆之內、外側。若門扇或牆版為整片透明玻璃，應 於距地板面110公分至 150公分範圍內設置告 知標誌。（規範205.4.2） |  |  |  |
|  | (7)門把：門把應採用容易 操作之型式，不得使用凹入式或扭轉型式，中心點應設置於距地板面75公分至85公分、門邊4公分至6公分之範圍。使用橫向拉門者，門把應 留設4公分至6公分之防 夾手空間。（規範205.4.3） |  |  |  |
| 5.室內通路 走廊 | (1)坡度：≦1/50，超過時按規定設置坡道。（規範204.2.1） |  |  |  |
|  | (2)寬度﹕≧120cm；走廊中如有開門，去除門扇開啟後之空間，其寬度≧120cm。（規範204.2.2） |  |  |  |
|  | (3)迴轉空間：走廊寬度小於150cm者，每10m、走廊盡頭或距盡頭3.5m內，設直徑150×150cm迴轉空間。（規範204.2.3） |  |  |  |
|  | (4)突出物限制：淨高≧190cm；兩邊牆壁60~190cm範圍，不得設有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置警示防護設施。（規範204.2.4） |  |  |  |
|  | (5) 室內通路走廊邊緣防護：室內通路走廊與鄰近地板面高差超過20公分者，未鄰牆壁側應設置高5公分以上之邊緣防護；與鄰近地板面高差超過75公分者，未鄰牆壁側應設置高度110公分以上之防護設施（如圖204.3.1）（如圖204.3.2）。 |  |  |  |
| 請核章 |
| 填表人 | 承辦人 | 總務主任 | 校長 |