| 嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表） |
| --- |
| 學校﹕ | 填表日期﹕ 年 月 日 |
| 建物名稱﹕ |
| 備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。 2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。 |
| 項目 | 規範內容 | 檢查結果（請打ˇ） |
|  |  | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 7.昇降設備 | (1)入口引導：主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。 （規範403.1） |  |  |  |
|  | (2)昇降機引導：點字呼叫鈕前方30cm處地板，作30×60cm不同材質處理。（規範403.2） |  |  |  |
|  | (3)主要入口樓層標誌：（規範403.3） a.突出牆壁標誌：下緣距地面200~220cm、尺寸≧15cm。 b.平行牆面標誌：下緣距地面180~200cm、尺寸≧10cm。 |  |  |  |
|  | (4) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） a.應符合圖902.1規定之比例。 b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。 |  |  |  |
|  | (5)輪椅迴轉空間：昇降機出入口樓地板無高差，坡度≦1/50，直徑≧1.5m凈空間。（規範404.1） |  |  |  |
|  | (6)昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置2組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長、寬各2公分以上，或直徑2公分以上。上組呼叫鈕左 邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心點距地板面85公分至90公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長、寬各5公分之無障礙標誌。（規範404.2） |  |  |  |
|  | (7)昇降機入口觸覺裝置：入口兩側門框或牆柱裝設顯示樓層的點字及數字板（數字與底板顏色明顯不同）（規範404.3）。 a.位置：板中心線距地面135cm。 b.浮凸字尺寸：長寬各≧8cm（單1字）；寬≧6cm、長≧8cm(2個字以上) |  |  |  |
|  | (8)昇降機門：水平開啟、設自動開關、自動感應裝置（離地15~25、50~75cm處可自動停止並重新開啟）。（規範405.1） |  |  |  |
|  | (9) 關門時間：昇降機門應維持完全開啟狀態至少10秒鐘。（規範405.2） |  |  |  |
|  | (10) 機廂出入口：機廂與地板面保持平整，水平空隙﹕≦3.2cm。 （規範405.3） |  |  |  |
|  | (11)機廂尺寸：門淨寬≧90cm、深度≧135cm。（規範406.1） |  |  |  |
|  | (12)扶手：機廂內至少兩側牆面應設置符合本規範207節規定之扶手但固定方式得不受本規範圖207.2.1之限制，：扶手上緣距機廂地面應為75公分。（規範406.2） |  |  |  |
|  | (13)後視鏡：（規範406.3） a.後側壁設置安全玻璃後視鏡之下緣距機廂地面85公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度不得小於90公分。但設置有困難者，得設置懸掛式之廣角鏡(寬30公分至35 公分，高20公分以上) b.若後側壁為不鏽鋼鏡面或類似材質得免設後視鏡。 |  |  |  |
|  | (14)輪椅乘坐者操作盤：（規範406.4） a.位置：操作盤邊緣距機廂入口壁面≧30cm、距入口對側壁面≧20cm。 b.高度：最上層樓層指示按鈕中心線距地面≦120cm（如設置位置不足，得放寬至130㎝）、最下層按鈕中心線距地面為85-90cm。 c.設置緊急事故通報器。 |  |  |  |
|  | (15)按鈕：最小尺寸≧2cm、間距≧1cm，數字與底板顏色明顯不同，不得使用觸摸式按鈕。（規範406.5） |  |  |  |
|  | (16)點字標示：於一般操作盤之上、下、開、關、樓層數、緊急鈴、緊急電話等按鈕左側。（規範406.6） |  |  |  |
|  | (17)語音系統：報知樓層數、行進方向、開關情形。（規範406.7） |  |  |  |
|  | ＊(18)集合住宅昇降機：門淨寬≧80cm、深度≧125cm，語音系統得增設開關。（規範406.8） |  |  |  |
| 請核章 |
| 填表人 | 承辦人 | 總務主任 | 校長 |